Система команд микропроцессора Intel 8086 (К1810ВМ86)

Обозначения: пT — число тактов, требуемое для выполнения команды; Е — число тактов, затрачиваемое на вычисление исполнительного адреса ЕА операнда, находящегося в памяти; r (или rl, r2) — регистр ЦП; seg — сегментный регистр ЦП; а (или А)— аккумулятор AL или АХ; mem — ячейка памяти; data — данные, непосредственно представленные в команде (data L, data H — младший и старший байты данных); port — имя или номер порта ввода — вывода; disp — константа смещения (disp L, disp H — младший и старший байты константы смещения); label — метка (адрес метки или ее имя); name — имя подпрограммы (или ее начальный адрес); addr — адрес (addr L, addr H—младший и старший байты адреса); type — тип или уровень прерывания; mod — режим адресации; reg — код регистра; r/m—регистр/память (поле в постбайте команды); w = 0 — размерность регистра (памяти или данных) 8 разрядов, w=1—размерность регистра (памяти или данных) 16 разрядов; d=0 — пересылка из регистра, d=l — пересылка в регистр; sw = 01—16-разрядная константа, sw=ll — 8-разрядная константа; v=0 — счетчик=1, v=1 — счетчик=(СХ).

Влияние команд микропроцессора ВМ86 на значения флагов состояния.