Блок схема АЛУ ADSP-21xx

Функции АЛУ

|  | R = Х + Y | Сложить операнды Х и Y |
| --- | --- | --- |
|  | R = Х + Y + СI | Сложить операнды Х и Y и бит переноса |
|  | R = Х – Y | Вычесть операнд Y из Х |
|  | R= Х – Y + СI– 1 | Вычесть операнд Y из Х с "заемом" |
|  | R = Y – X | Вычесть Х из операнда Y |
|  | R = Y – Х + СI – 1 | Вычесть Х из операнда Y с "заемом" |
|  | R = – X | Инвертирование операнда Х (в дополнительном коде) |
|  | R = – Y | Инвертирование операнда Y (в дополнительном коде) |
|  | R = Y + 1 | Инкрементирование операнда Y |
|  | R = Y – 1 | Декрементирование операнда Y |
|  | R = РАSS Х | Пропустить операнд Х для сохранения результата неизменным |
|  | R = РАSS Y | Пропустить операнд Y для сохранения результата неизменным |
|  | R = 0 (PASS 0) | Обнуление результата |
|  | R = АВS Х | Найти абсолютное значение операнда Х |
|  | R =Х АND Y | Логическое И над операндами Х и У |
|  | R = Х ОR Y | Логическое ИЛИ над операндами Х и Y |
|  | R = Х ХОR Y | Операция Исключающее ИЛИ над операндами Х и Y |
|  | R = NОТ Х | Операция логического НЕ над операндом Х |
|  | R = NОТ Y | Операция логического НЕ над операндом Y |

| Источники ввода данных в порт X | Источники ввода данных в порт Y | Направление вывода данных через порт R |
| --- | --- | --- |
| АХ0, АХ1, АR МR0, МR1, МR2 SR0, SR1 | АY0, АY1 AF | AR AF |

Блок схема умножителя накопителя ADSP-21xx

Функции умножителя-накопителя:

|  | R = X*Y | Умножение операндов X и Y |
| --- | --- | --- |
|  | R = MR + X*Y | Умножение операндов Х и Y и сложение результата с содержимым регистра MR |
|  | R = MR – X*Y | Умножение операндов Х и Y и вычитание полученного результата из содержимого регистра MR |
|  | MR = 0 | Обнуление содержимого регистра MR |

| Источники ввода данных в порт X | Источники ввода данных в порт Y | Направление вывода данных через порт P |
| --- | --- | --- |
| MX0, MX1, AR, MR0, MR1, MR2, SR0, SR1 | MY0, MY1 MF | MR (MR2, MR1, MR0), MF |

Блок-схема устройства сдвига

Операции устройства сдвига

|  | ASHIFT | Арифметический сдвиг |
| --- | --- | --- |
|  | LSHIFT | Логический сдвиг |
|  | NORM | Нормализация (преобразование числа с фиксированной точкой в число с плавающей точкой) |
|  | EXP | Определение порядка ((число лишних знаковых разрядов) |
|  | EXPADJ | Нахождение блочного порядка (число лишних знаковых разрядов у самого большого числа группы чисел) |

Источники ввода данных 			Направление вывода результатов

SI 							SR (SR0, SR1)

AR

MR0, MR1, MR2

SR0, SR1

Регистры процессоров семейства ADSP-21xx

Внешние интерфейсы процессора ADSP-2181