### АКТИВНЫЕ ПОМЕХИ

I) Естественные		II) Организованные		III) Взаимные

Организованные помехи – классификация по относительной ширине спектра:

1. Прицельные,  2. Заградительные,  3. Ответные.

Организованные помехи – классификация по характеру воздействия:

1. Маскирующие,  2. Имитирующие,  3. Подавляющие.

Организованные помехи – классификация по характеру модуляции:

1. Непрерывные (с периодической модуляцией и шумовые),

2. Импульсные (синхронные и несинхронные – ХИП)

Условие подавления сигнала со спектральной плотностью  помехой со спектральной плотностью :   , где  – коэффициент подавления помехи в аппаратуре РЛС. Если помеха занимает полосу частот , а радиосистема имеет полосу пропускания (fрс, то , и мощность помехи в месте нахождения радиосистемы, необходимая для ее подавления .

### Наблюдаемость цели на фоне активной помехи

Мощности сигнала цели и помехи определяются соотношениями

,     ,

где ,  и ,  ( мощности передатчиков и КПД передающих антенно-фидерных трактов РЛС и постановщика помех;  и  – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн РЛС; – коэффициент усиления передающей антенны постановщика помех; и – дальности до цели с ЭПР  и до постановщика помех;, и ,  – азимуты и углы места цели и постановщика помех.

Контраст цели на фоне помех без учета и с учетом затухания сигналов в атмосфере

,

Мощность активной помехи, создаваемой m постановщиками

где ,( мощность и коэффициент усиления антенны i -го передатчика помех в направлении РЛС.

При самоприкрытии m=1,  и . Тогда контраст цели

.

Если уровнем собственных шумов приемника можно пренебречь по сравнению с активной помехой, то максимальная дальность действия РЛС  определяется пороговым значением контраста цели, называемым коэффициентом подавления

, где ( ( коэффициент, учитывающий различие поляризации помехи, приходящей от постановщика помехи, и поляризации, оптимальной для  приемной антенны ((((…(); ( отношение мощностей оптимальной шумовой и реальной помех на входе приемника при одинаковом эффекте подавления, для шумовой помехи (=1).

При внешнем прикрытии помеха обычно действует по боковым лепесткам ДНА. Полагая уровень боковых лепестков , находим контраст цели



Ширина спектра заградительной помехи больше ширины полосы приемного тракта: , при этом в узкополосном тракте приемника мощность помехи уменьшается в  раз.

Условие подавления РЛС активной помехой – уравнение противорадиолокации:

При самоприкрытии и уравнение противорадиолокации

или .

Для прицельной помехи, когда ,

# Text boxes

Взаимное расположение РЛС (РЛ), цели (Ц) и постановщика помех (ПП)