Задание 1

Составить программу подсчета единичных бит в регистрах R0 R1 и R2, в которые предварительно записать 3 произвольных числа. Результат сохранить в регистре R3.

Структурная схема программы показана на рисунке

Программа подсчета единичных бит в трех регистрах.

| № тетр. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ад-рес памяти | Адрес перехода | Управл. .следующ.адресом | Сдвиг - MS2 | Приемник результата | Сдвиг – MS1 | Источники операндов | Вх.перенос | Операция АЛУ | Адрес по каналу A | Адрес по каналу B | Непосредственные данные | Пояснение смысла микрокоманды |
| 0 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 1 1 1 | X 0 1 1 |  | 0 0 0 0 |  | R0 = X1, продолжить |
| 1 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 1 1 1 | X 0 1 1 |  | 0 0 0 1 |  | R1 = X2, продолжить |
| 2 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 1 1 1 | X 0 1 1 |  | 0 0 1 0 |  | R2 = X3, продолжить |
| 3 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 1 1 1 | X 0 1 1 |  | 0 1 0 0 |  | R4 = 4, продолжить |
| 4 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 | X 1 0 0 |  | 0 0 1 1 |  | R3 = 0, продолжить |
| 5 |  | 0 0 1 0 | Х 0 0 1 | Х 1 0 1 | X 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | R0 ( 0001, продолжить |
| 6 | 1 1 1 0 | 0 1 0 0 | Х 1 0 1 | Х 0 1 1 | X 0 1 1 |  | 0 0 0 0 |  | R0 = R0/2; переход на подпрограмму 14, если F(0 |
| 7 |  | 0 0 1 0 | Х 0 0 1 | Х 1 0 1 | X 1 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | R1 ( 0001, продолжить |
| 8 | 1 1 1 0 | 0 1 0 0 | Х 1 0 1 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 |  | 0 0 0 1 |  | R1 = R1/2; переход на подпрограмму 14, если F(0 |
| 9 |  | 0 0 1 0 | Х 0 0 1 | Х 1 0 1 | X 1 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 1 | R2 ( 0001, продолжить |
| 10 | 1 1 1 0 | 0 1 0 0 | Х 1 0 1 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 |  | 0 0 1 0 |  | R2 = R2/2; переход на подпрограмму 14, если F(0 |
| 11 |  | 0 0 1 0 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 | 0 0 0 1 |  | 0 1 0 0 |  | R4 = R4-1; продолжить |
| 12 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | Х 0 0 1 |  |  |  |  |  | Переход на адрес 5, если F(0 |
| 13 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | Х 0 0 1 |  |  |  |  |  | Переход на адрес 15 |
| 14 |  | 0 1 1 0 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 | 1 0 0 0 |  | 0 0 1 1 |  | R3 = R3 + 1, возврат из п/пр. |
| 15 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | Х 0 0 1 | Х 0 1 1 | Х 0 1 1 |  | 0 0 1 1 |  | Чтение R3; переход на 15 |