Рис. 1. Структурная схема микропроцессора КР580ИК80А – i8080

Система команд микропроцессора КР580ИК80А – i8080

Таблица 1

Коды регистров и пар регистров, используемые в командах МП

| Регистры | Пары регистров |
| --- | --- |
| Код | Имя ( r ) | Код | Имя ( r ) | Код (RP) | Имя пары (rp) | Регистры пары |
|  |  |  |  |  |  | старший | младший |
| 000 001 010 011 | В С D E | 100 101 110 111 | H L M (память) А (аккумулятор) | 00 01 10 11 | B D H PSW | B D H A | C E L PSW |

Назначение разрядов регистра признаков - PWS (processor status word)

| S | Z | 0 | AC | 0 | P | 1 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Знак (sign). S=1 если результат операции отрицательный | Нуль (zero) Z=0, если результат нулевой |  | Перенос из 3-го разряда (дополнительный перенос – auxiliary carry ) |  | Четность (parity): P=1, если результат содержит четное число "единиц" |  | Перенос (carry) при получении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форматы команд и способы адресации. В МП КР580ИК80А используются 11 форматов команд (рис. 2), коды операций (КОП) которых имеют различную длину (2, 5, 6 или 8 бит) и часто состоят из двух частей. В зависимости от способа адресации команды могут быть одно-, двух- или трехбайтовыми.

В командах используются четыре способа адресации:

регистровая (MOV rl, r2; ADD r; PCHL; ...);

косвенно-регистровая (MOV M, r; ADD M; PUSH; POP; ...);

непосредственная (MVI r, data 8; ADI data 8; ...);

прямая (LDA addr; SHLD addr; IN port; ...).

Список команд. Команды МП КР580ИК80А приведены в табл. З — 5. Трехбайтовые поля адресации источника и приемника информации кодируются в машинных командах символами SSS и DDD соответственно. В мнемонических изображениях двухадресных команд приемник указывается на первом месте, а источник — на втором.

В описаниях команд для обозначения содержимого регистра или ячейки памяти используется запись вида: (rl), (r), (Н), (М) и т. п.

Таблица 2

Коды условий, используемые в командах условных переходов

| Код (ССС) | Мнемоника (cc) | Условие | Код (ССС) | Мнемоника (cc) | Условие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 010 100 110 | NZ NC РО Р | Не нуль (Z=0) Нет переноса (С = 0) Нечетность (Р = 0) Плюс (S = 0) | 001 011 101 111 | Z С РЕ М | Нуль (Z = l) Перенос (С = 1) Четность (Р = 1) Минус (S = l) |

Рис. 2. Форматы команд микропроцессора КР580ИК80А  – i8080

Команды микропроцессора КР580ИК80А  – i8080

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Признаки результата (S, Z, Р, С и АС) устанавливаются лишь при выполнении большинства арифметических и логических команд, а также команды POP PSW. В табл. 4 для каждой из команд дан перечень устанавливаемых признаков (в командах INX, DCX   и СМА признаки не устанавливаются).

В командах условного перехода, условного обращения к подпрограмме и условного возврата из подпрограммы используются коды условий (ССС) из табл. 2. Мнемонические обозначения этих команд составляются из символов J, С или R и соответствующих символов (cc) из табл. 2 (например, JNC, CP, RM).

Число тактов, необходимых для исполнения команд условного обращения к подпрограмме и условного возврата из подпрограммы, зависит от того, выполнено (знаменатель дроби) или не выполнено (числитель дроби) условие, указанное в команде.