Бортовая РЛС «Копье-21»

Основные функции:

Предназначена для установки на самолеты типа МиГ-21, находящихся на вооружении ряда зарубежных стран.

Режим «воздух-воздух»

1. Обнаружение целей с измерением дальности в свободном пространстве и на фоне земли (моря)

2. Сопровождение одиночной цели

3. Сопровождение целей с сохранением обзора:

выбор опасной цели

атака одновременно двух целей

4. Ближний маневренный бой:

вертикальное сканирование

сканирование в зоне индикатора на лобовом стекле

визирование цели

поворачиваемое сканирование с помощью кнюппеля

Режим "воздух-поверхность"

1. Картографирование:

реальный луч

доплеровское обужение луча

синтезирование апертуры антенны

2. Укрупнение масштаба, «замораживание» карты.

3. Измерение дальности до земли и до радиоконтрастных целей.

4. Обзор морской поверхности.

5. Обнаружение и сопровождение движущихся наземных целей.

6. Атака нескольких целей одновременно (до 4).

7. Возможен при информационном обеспечении МВП облет и обход наземных препятствий.

8. Обнаружение и сопровождение постановщика активных помех.

Антенна

тип - ЩАР

диаметр антенны - 500 мм

встроенный компенсационный канал.

азимут - ± 40 град.

наклон - ± 40 град.

зоны обзора - +- 10/ +- 20/ +- 40 град

Кол-во приемников - 2

Коэффициент усиления - 29 дБ

Коэффициент шума - 4 дБ

Диапазон частот - X

Кол-во литерных частот - 16

Мощность передатчика:

импульсная - 5 кВт

средняя - 1 кВт

Режимы «воздух-воздух»

1. Дальность обнаружения целей с Sэпр = 5 кв.м:

в свободном пространстве навстречу - 57 км

в свободном пространстве в догон - 30 км

на фоне земли навстречу - 57 км

на фоне земли в догон - 20 км

2. Дальность обнаружения по скорости целей с Sэпр = 5 кв.м. - 68 км

3. Целеуказание управляемым ракетам Р-27Р, Р-27Э, Р-27Т, Р-27АЕ, Р-73 и СПВ.

Режимы «воздух-поверхность»

1. Дальность обнаружения морских целей с Sэпр = 100 кв.м:

волнение моря 0 баллов - 80 км

волнение моря 4 балла - 50 км

2. Целеуказание активным ракетам Х-31А, УРСам и АБ.

3. Обужение луча при картографировании: 20:1, 45:1, 90:1

4. Разрешение при картографировании:

низкое (80 км) - 300х300 м

среднее (60 км) - 30х30 м

высокое (20 км) - 10х5 м

Разное

Масса - 115 кг

Потребляемая мощность:

по переменному току - 8.5 кВт

по постоянному току - 1 кВт 1

Hапряжение питания:

переменное - трехфазное 200 В, 400 ± 8 Гц.

постоянное - 27 В.

Цена - 600.000 - 700.000$